Краевое государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Нытвенский промышленно-экономический техникум»

Методические указания и контрольные задания

по дисциплине

«Электротехника»

для обучающихся по заочной форме

по специальности:

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Среднее профессиональное образование

Нытва

2013

Рассмотрено и одобрено                                                                         Утверждено

На заседании П(Ц)К                                                                                 Зам.директора по УМР

Протокол №_____                                                                                       _________Н.С.Шилова

от «___»______2013 г.

Председатель_______

Составитель:                                                         И.В.Богомягков,             преподаватель электротехнических

дисциплин I квалификационной категории

-2-

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка                                                      4-5

- Содержательная часть                                                        6-10

- Задания для контрольной работы                                    11-32

- Указания к решению задач                                                33-43

- Вопросы для подготовки к экзамену                                44-45

- Перечень литературы, интернет-ресурсов                      46

-3-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью изучения предмета «Электротехника» в системе среднего профессионального образования является теоретическая и практическая подготовка работников электротехнических и не электротехнических специальностей в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства. Уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для управления производственными процессами. Данный предмет является  общетехнической дисциплиной.

Программа дисциплины "Электротехника" предусматривает изучение физических процессов, происходящих в цепях постоянного и переменного тока, законов, которым подчинены эти процессы, методов расчета электрических цепей, устройства электроизмерительных приборов, автоматики и телемеханики, которые широко применяются в настоящее время. Большое значение для развития современной науки и техники имеет электроника. Автоматизация любого производства немыслима без широкого применения полупроводниковых, газоразрядных фотоэлектронных и других приборов. Электротехнические устройства для получения, передачи и обработки информации с использованием средств автоматики и ЭВМ являются важнейшими элементами технических средств автоматизированных систем управления (АСУ), которые широко применяются в промышленности. Особое значение приобрело применение промышленной вычислительной техники, основанной на микропроцессорах. Поэтому специалисту необходимо прочно овладеть знаниями основ электротехники и электроники.

В процессе преподавания особое внимание уделено самостоятельной работе учащегося, которая организована на аудиторных занятиях и во внеурочное время. Планирование самостоятельной работы предполагает постепенный переход от относительно простых к более сложным видам занятий, что способствует систематическому освоению учащимися  новых знаний и умений.

-4-

Основными задачами изучения предмета «Электротехника» являются:

формирование у студентов:

- необходимых знаний основных электротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных цепей;

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей основных электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов;

- основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; использовать современные вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими элементами, устройствами и системами.

Рабочая программа дисциплины «Электротехника» состоит из трех разделов: Раздел № 1. Электрические и магнитные цепи.

Раздел № 2. Электрические измерения, машины и аппараты

Раздел  №3. Основы электроники.

К итоговому экзамену допускаются студенты, которые выполнили задания  получили положительные  отметки по контрольной работе.

При подготовке к экзамену рекомендуется ответить на вопросы для самопроверки, приведенные в приложении к данной программе.

Номера заданий:

Для четного номера задач 1,2,3,4

Для нечетного номера задач 1,2,3,5

-5-

Содержательная часть.

РАЗДЕЛ № 1.Электрические и магнитные цепи.

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока

Электрический ток в металлах; его направление. Электрическая цепь: ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах. Сила и плотность тока, единицы измерения. Электродвижущая сила источника и напряжение на его зажимах. Энергия и мощность электрической цепи; баланс мощностей. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и удельная проводимость. Резистор. Зависимость сопротивления от температуры. Закон Ома для всей цепи.

Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля - Ленца. Нагрев проводов. Плавкие предохранители. Выбор сечения провода в зависимости от допустимого тока. Основные проводниковые материалы.

Последовательное, параллельное и смешанное соединения сопротивлений и источников тока.  Первый закон Кирхгофа.

Работа источника в режиме генератора и потребителя. Второй закон Кирхгофа и его применение.

Гальванические элементы и аккумуляторы: назначение, устройство, работа, виды и типы. Цикл «заряд – разряд» аккумулятора.

Тема 2. Электромагнетизм.

Магнитное поле. Магнитная индукция: направление магнитного поля.  Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. Магнитная постоянная и магнитная проницаемость вещества. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. Электромагнитная сила.

Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила индукции при движении прямолинейного проводника в магнитном поле. Правило правой руки и правило Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую; принцип

-6-

работы электрического генератора. Преобразование электрической энергии в механическую; принцип работы электродвигателя. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Взаимная индуктивность. Вихревые токи и их практическое значение.

Тема 3. Электрические цепи переменного тока .

Переменный ток; его определение. Период и частота переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Изображение синусоидальных величин синусоидами и вращающимися векторами. Векторная диаграмма. Фаза. Начальная фаза, сдвиг фаз. Действующие значения тока, напряжения и ЭДС.

Особенности цепей переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма; графики тока, напряжения и мощности. Средняя (активная) мощность. Цепь переменного тока с индуктивностью. Векторная диаграмма; графики тока, напряжения и мощности. Реактивное сопротивление индуктивности. Цепь переменного тока с емкостью. Векторная диаграмма. Треугольник напряжений. Полное сопротивление. Треугольник сопротивлений. Резонанс токов и напряжений. Сдвиг фаз между током и напряжением. Полная мощность. Треугольник мощностей. Неразветвленная цепь с емкостью. Векторная диаграмма. Графики тока, напряжения и мощности. Реактивное сопротивление емкости. Средняя и максимальная (реактивная) мощности.

Тема 4. Трехфазные цепи .

Получение трехфазной системы токов.

Четырехпроводная трехфазная система при соединении обмоток генератора и потребителей в звезду. Фазные и линейные напряжения генератора и потребителя. Соотношение между фазными и линейными напряжениями. Равномерная и неравномерная нагрузки. Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма напряжений и токов. Нейтральный (нулевой) провод и его назначение.

-7-

Соединение обмоток генератора в треугольник; недостатки этого соединения. Соединение потребителей в треугольник. Зависимость между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду и треугольник.

Тема 5. Электробезопасность .

Общие сведения. Действие на организм электрического тока. Виды электротравм. Опасные и смертельные значения силы тока и напряжения. Способы защиты: заземление, зануление, отключение, использование низких напряжений. Индивидуальные средства защиты.

Тема 6.Электроизмерительные приборы и электрические измерения

Классификация измерительных приборов. Погрешности измерений. Измерение напряжений и токов. Устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма. Устройства для расширения пределов измерения напряжений и токов. Измерение сопротивлений. Измерение мощности. Электродинамический и ферродинамический ваттметры. Измерение электрической энергии. Индукционные счетчики. Комбинированные приборы

Тема 7. Трансформаторы

Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого хода. Коэффициент трансформации. Определение потерь в стали по данным опыта холостого хода. Работа трансформаторов под нагрузкой. Зависимость тока в первичной обмотке от тока во вторичной обмотке. Внешняя характеристика. Понятие о процентном изменении напряжения; номинальные токи и напряжения трансформатора. Номинальная мощность трансформатора. Потери энергии и КПД трансформаторов.

Трехфазные трансформаторы, их конструкция, виды и коэффициент трансформации. Соединение обмоток трехфазного трансформатора.

-8-

Тема 8 Электрические машины переменного тока .

Назначение машин переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных асинхронных электродвигателях. Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя. Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Скольжение. Пуск в работу трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым роторам.  Реверсирование. Однофазный электродвигатель. Потери и КПД асинхронного электродвигателя. Синхронные машины.

Тема 9. Машины постоянного тока.

Общее устройство электрических машин постоянного тока; основные элементы конструкции и их назначение. Обратимость машин. Принцип работы машины постоянного тока.

Виды возбуждений машин постоянного тока. Схемы.

Пуск двигателя; роль пускового и регулировочного реостатов. Реверсирование электродвигателей постоянного тока. Потери и КПД двигателей постоянного Тема Тема 10. Полупроводниковые приборы.

Физические свойства полупроводников; собственная и примесная проводимости; электронно-дырочный переход и его свойства. Устройство диодов. Выпрямительные диоды малой, средней и большой мощности. Универсальные диоды. Стабилитроны. Характеристики и параметры диодов. Применение диодов. Обозначение и маркировка, диодов.

Биполярные транзисторы (устройство, работа); три способа включения; характеристики и параметры; разновидности биполярных транзисторов. Условные обозначения и маркировка транзисторов.

Тиристоры (устройство, работа); вольтамперные характеристики; условные обозначения и маркировка.

-9-

Тема 11. Электронные устройства

Выпрямители .

Основные сведения о выпрямителях. Структурная схема выпрямителя. Однополупериодное выпрямление. Двухполупериодное выпрямление; трехфазные выпрямители (мост Ларионова). Постоянная и переменная составляющие выпрямленного напряжения. Соотношения между переменными и выпрямленными токами и напряжениями для различных схем выпрямления. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения. Параллельное и последовательное соединение диодов в схемах вентилей.

Тема 12 . Основы микроэлектроники .

Общие сведения. Цифровые и аналоговые микросхемы. Логические элементы. Понятие о монолитных, пленочных, полупроводниковых и гибридных интегральных схемах. Компоненты интегральных схем. Маркировка интегральных схем. Применение интегральных схем.

-10-

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от номера по списку в журнале.

| номер по списку | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| номер по списку | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Задача 1.

Условные обозначения:

I – сила тока, А (ампер);

U – напряжение, В (вольт);

R – активное сопротивление участка цепи (резистора), Ом.

Для цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов определить:

- эквивалентное сопротивление цепи Rэкв. относительно зажимов АВ;

- Ток или напряжение (U или I по варианту)

- мощность, потребляемую всей цепью  Р;

- расход электрической энергии  W цепи за 8 ч. работы.

Номер рисунка и величина одного из заданных токов или напряжений приведены в табл.1.

Индекс тока или напряжения совпадает с индексом, резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует указанное напряжение.Например, через резистор RЗ проходит ток IЗ и на нем действует напряжение U3

Таблица 1

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер рисунка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задаваемая величина | I=12 A | I=15 A | U=30 B | U=24 B | I=10 A | U=100 B | I=4 A | I=12 A | I=5 A | U=24 B |
| Номер варианта | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Номер рисунка | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Задаваемая величина | I=15 A | I= 12 A | U= 24 B | U= 30 B | I= 6 А | U= 40 B | I= 10 A | I= 5 A | I= 12 A | U=108 B |

Задача 2. Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка и значения сопротивлений всех элементов, а также один дополнительный параметр заданы в табл. 2.

Условные обозначения:

I – сила тока, А (ампер);

U – напряжение, В (вольт);

R – активное сопротивление участка цепи (резистора), Ом;

XL – реактивное индуктивное сопротивление участка цепи (катушки), Ом;

XС – реактивное емкостное сопротивление участка цепи (конденсатора), Ом;

P – активная мощность цепи;

Q – реактивная мощность цепи;

S – полная мощность цепи.

Начертить схему цепи и определить следующие величины:

- полное, сопротивление цепи  Z;

- напряжение U, приложенное к цепи;

- ток I;

- угол сдвига фаз cosφ(по величине и знаку);

- активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить её построение.

Таблица 2

| Номер вар. | Номер рис. | R1, Ом | R2, Ом | ХL1, Ом | XL2, Ом | ХC1, Ом | XC2, Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12 | — | 4 | — | 12 | 8 | U= 40 B |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | — | — | — | I = 5 А |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | — | 6 | 2 | U= 40 B |
| 4 | 4 | 4 | — | 6 | — | 3 | — | I = 5 А |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 12 | — | 4 | — | U= 60 B |
| 6 | 6 | 16 | — | — | — | 4 | 8 | I = 10 А |
| 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | — | — | U= 30 B |
| 8 | 8 | 3 | — | 10 | 12 | 26 | — | I = 3 А |
| 9 | 9 | 40 | — | 30 | 20 | 12 | 8 | U= 50 B |
| 10 | 10 | 4 | 4 | — | 2 | 8 | — | I =2 А |
| 11 | 11 | 12 | - | - | 4 | 12 | 8 | U= 40 B. |
| 12 | 12 | 12 | - | 4 | 4 | - | 8 | I= 5 A. |
| 13 | 13 | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | U= 50 B. |
| 14 | 14 | - | 6 | 6 | 6 | - | 4 | I = 5 А |
| 15 | 15 | - | 12 | 4 | 4 | - | 24 | U= 60 B |
| 16 | 16 | - | 4 | - | 16 | 9 | 4 | I = 10 А |
| 17 | 17 | - | 8 | 5 | - | 9 | 2 | U= 100 B |
| 18 | 18 | - | 12 | - | - | 10 | 6 | I = 3А |
| 19 | 19 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | U= 50 B |
| 20 | 20 | - | 6 | 4 | - | 12 | - | I = 5 А |

Рис. 1

R1 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , XС1 = 12 Ом , 
                                                                      XС2 = 8 Ом , U = 40 В

Рис. 2

R1 = 12 Ом , XС1 = 12 Ом , XС2 = 8 Ом , I = 5 А

Рис. 3

R1 = 12 Ом , R2 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , U = 40 В

Рис. 4

R1 = 12 Ом , R2 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом,
                                                                          XL2 = 4 Ом , I = 5 А

Рис. 5

R1 = 12 Ом , R2 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , 
                                                            XС1 = 12 Ом , XС2 = 8 Ом , U = 60 В

Рис. 6

R1 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , XL2 = 4 Ом , 
                                                                    XС1 = 12 Ом , I = 10 А

Рис. 7

R1 = 12 Ом, XL1 = 4 Ом, XС1 = 12 Ом, U = 30 В

Рис. 8

R1 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , XL2 = 4 Ом , XС1 = 12 Ом, 
                                                  XС2 = 8 Ом , I = 3 А

Рис. 9

R1 = 12 Ом , R2 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом, 
                                                                    XС1 = 12 Ом , U = 50 В

Рис. 10

R1 = 12 Ом , R2 = 12 Ом , XL2 = 4 Ом , 
                                                                    XС1 = 12 Ом , I = 2 А

Рис. 11

R1 = 12 Ом , XL2 = 4 Ом , XС1 = 12 Ом ,
                                                                          XС2 = 8 Ом , U = 40 В

Рис. 12

R1 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , XL2 = 4 Ом ,
                                                                               XС2 = 8 Ом , I = 5 А

Рис. 13

R2 = 8 Ом , XL1 = 4 Ом , XL2 = 4 Ом ,

XС1 = 6 Ом , XС2 = 8 Ом , U = 50 В

Рис. 14

R2 = 6 Ом , XL1 = 6 Ом , XL2 = 6 Ом , 
XС2 = 4 Ом , I = 5 А

Рис. 15

R2 = 12 Ом , XL1 = 4 Ом , XL2 = 4 Ом , 
XС1 = 24 Ом , U = 60 В

Рис. 16

R2 = 4 Ом , XL2 = 16 Ом , XС1 = 9 Ом , XС2 = 4 Ом , I = 10 А

Рис. 17

R2 = 8 Ом , XL1 = 5 Ом , XС1 = 9 Ом , 
XС2 = 2 Ом , U = 100 В

Рис. 18

R2 = 12 Ом , XС1 = 10 Ом , XС2 = 6 Ом , I = 3 А

Рис. 19

R1 = 12 Ом, R2 = 12 Ом, XL2 = 4 Ом, U = 50 В

Рис. 20

R2 = 6 Ом , XL1 = 4 Ом , XС1 = 12 Ом , I = 5 А

Задача 3. Разветвленная цепь переменного тока состоит из двух параллельных ветвей, содержащих различные элементы (резисторы, ндуктивности, емкости).

Условные обозначения:

I – сила тока, А (ампер);

U – напряжение, В (вольт);

R – активное сопротивление участка цепи (резистора), Ом;

XL – реактивное индуктивное сопротивление участка цепи (катушки), Ом;

XС – реактивное емкостное сопротивление участка цепи (конденсатора), Ом;

Z – полное сопротивление цепи, Ом;

cosφ – коэффициент мощности;

φ – угол отклонения вектора тока или напряжения от оси, находится по таблице Брадиса;

P – активная мощность цепи, Вт (ватт);

Q – реактивная мощность цепи, Вар;

S – полная мощность цепи, В∙А (вольт-ампер).

Номер рисунка, значения всех сопротивлений, а также один дополнительный параметр заданы в табл. 3. Индекс "1" у дополнительного параметра означает, что он относится к первой ветви; и индекс "2" - ко второй.

Начертить, схему цепи и определить следующие величины:

- Полные сопротивления Z1, Z2 в обеих ветвях.

- Токи I1, и I2 в обеих ветвях;

- Ток I в неразветвленной части цепи;

- Напряжение U, приложенное к цепи;

- Активную  Р, реактивную Q и полную мощности S для всей цепи.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи.

-21-

Таблица 3

| № вар | № рис. | R1, Ом | R2, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XC1, Ом | XC2, Ом | дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | U= 60 B |
| 2 | 2 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | I = 5 А |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | U= 60 B |
| 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | I = 5 А |
| 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | I = 5 А |
| 6 | 6 | 16 | 32 | 12 | 24 | - | - | U= 60 B |
| 7 | 7 | 8 | 6 | - | 8 | 6 | - | I = 5 А |
| 8 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | U= 50 B |
| 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | 6 | I = 10 А |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | - | - | U= 100 B |
| 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 6 | I = 6 А |
| 12 | 12 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | U= 40 B |
| 13 | 13 | 8 | 6 | 3 | 8 | - | 6 | I = 5 А |
| 14 | 14 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | U= 60 B |
| 15 | 15 | 2 | - | - | - | - | 4 | U= 120 B |
| 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 24 | - | - | I = 3 А |
| 17 | 17 | 8 | 6 | - | 8 | 6 | - | U= 60 B |
| 18 | 18 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | I = 5 А |
| 19 | 19 | 48 | - | 64 | - | - | 60 | I = 2 А |
| 20 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 |  | 6 | U= 160 B |

Рис. № 1                                      Рис. № 2                                    Рис. № 3

R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом,            R1 = 6 Ом,                       R1= 2 Ом,  R2=3 Ом,

XC2=6 Ом                                 XC2 = 4 Ом,                      XL1 = 6 Ом, XL2=3 Ом,

XL1= 4 Ом,                       XC2 = 6 Ом

Рис. № 4                                            Рис. № 5                                      Рис. № 6

R1= 4 Ом,   R2=4 Ом,            R1= 2 Ом,                          R1= 16 Ом,  R2=32 Ом,

XL2= 3 Ом                               XC2 = 4 Ом                        XL1= 12 Ом, XL2=24 Ом

Рис. № 7                                           Рис. № 8                                    Рис. № 9

R1= 8 Ом,  R2=6 Ом,            R1 = 4 Ом, R2 = 3 Ом,       R1 = 4 Ом, XC2 = 6 Ом

XC1 = 6 Ом, XL2=8 Ом         XL2 = 4 Ом

Рис. 10                                        Рис. № 11                                  Рис. № 12

R1 = 4 Ом, R2 = 3 Ом,         R1= 8 Ом, R2=6 Ом,           R1= 8 Ом,

XL1=8 Ом, XL2= 3 Ом          XC2 = 6 Ом 	                      XC2 = 6 Ом,

XL1=8 Ом

Рис. № 13                                          Рис. № 14                                     Рис. № 15

R1= 8 Ом,  R2=6 Ом,          R1= 4 Ом,   R2=4 Ом,         R1= 2 Ом, XC2 = 4 Ом

XC2 = 6 Ом, XL1= 3 Ом,       XL2= 3 Ом

XL2=8 Ом

Рис. № 16                                              Рис. № 17

R1= 16 Ом,  R2=32 Ом             R1= 8 Ом,  R2=6 Ом

XL1= 12 Ом, XL2=24 Ом          XC1 = 6 Ом, XL2=8 Ом

Рис. № 18                                  Рис. № 19                                 Рис. № 20

R1 = 2 Ом,  R2 = 3 Ом            R1 =48 Ом   	                      R1= 20 Ом,  R2=32 Ом

XC1 = 4 Ом                               XL1 = 64 Ом                      XL1= 4 Ом, XL2=3 Ом

XC2 = 60 Ом                      XC2=6 Ом

Задача 4.

Условные обозначения:

I – сила тока, А (ампер);

UН – номинальное напряжение сети, В (вольт);

RА – активное сопротивление участка цепи по фазе А, Ом;

RВ – активное сопротивление участка цепи по фазе В, Ом;

RС – активное сопротивление участка цепи по фазе С, Ом;

XА – реактивное сопротивление участка цепи по фазе А, Ом;

XВ – реактивное сопротивление участка цепи по фазе В, Ом;

XС – реактивное сопротивление участка цепи по фазе С, Ом.

Z – полное сопротивление цепи, Ом;

cosφ – коэффициент мощности;

φ – угол отклонения вектора тока или напряжения от оси, находится по таблице Брадиса;

P – активная мощность цепи;

Q – реактивная мощность цепи;

S – полная мощность цепи.

A – фаза А;

B – фаза В;

C – фаза С;

N – нулевой провод.

В трёхфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением  Uн  включили звездой разные по характеру сопротивления» Определить линейные токи и начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. По векторной диаграмме определить числовое значение тока в нулевом проводе.

Таблица 4

| №№ варианта | №№ рисунков | Uн, В | №№ варианта | №№ рисунков | Uн, В | №№ варианта | №№ рисунков | Uн, В | №№ варианта | №№ рисунков | Uн, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 380 | 6 | 6 | 380 | 11 | 11 | 380 | 16 | 16 | 380 |
| 2 | 2 | 660 | 7 | 7 | 660 | 12 | 12 | 660 | 17 | 17 | 660 |
| 3 | 3 | 380 | 8 | 8 | 380 | 13 | 13 | 380 | 18 | 18 | 380 |
| 4 | 4 | 220 | 9 | 9 | 220 | 14 | 14 | 220 | 19 | 19 | 220 |
| 5 | 5 | 380 | 10 | 10 | 380 | 15 | 15 | 380 | 20 | 20 | 380 |

Определить: активную P, реактивную Q и полную S мощности потребляемые всей цепью.

Ra= 10 Ом; Xb= 4 Ом;                             Ra= 10 Ом; Rb= 8 Ом;

Rb= 3 Ом; Xc= 10 Ом                              Xb= 6 Ом; Rc= 12 Ом

Xa= 20 Ом; Xb= 38 Ом;                 Ra= 16 Ом; Xa= 12 Ом;

Rc= 38 Ом                                        Rb= 12 Ом; Xb= 16 Ом

Xc= 20 Ом

Xa= 8 Ом; Rb= 6 Ом;                                Xa= 10 Ом; Xb= 8 Ом;

Xb= 4 Ом; Rc= 10 Ом                               Xc= 4 Ом; Rc= 8 Ом

Xa= 2 Ом; Rb= 2 Ом;                              Xa= 4 Ом; Rb= 6 Ом;

Xb= 6 Ом; Xc= 6 Ом                               Xb= 4 Ом; Xc= 6 Ом

Xa= 6 Ом; Rb= 6 Ом;                  Ra= 6 Ом; Rb= 10 Ом;

Xb= 2 Ом; Rc= 8 Ом;                  Xb= 6 Ом; Xc= 12 Ом

Xc= 6 Ом

Ra= 10 Ом; Rb= 10 Ом;                  Ra= 10 Ом; Rb= 4 Ом;

Xb= 2 Ом; Xc= 10 Ом                      Xb= 2 Ом; Rc= 8 Ом

Xa= 2 Ом; Xb= 4 Ом;                           Ra= 8 Ом; Xa= 6 Ом;

Rc= 4 Ом                                               Rb= 6 Ом; Xb= 2 Ом;

Xc= 4 Ом

Xa= 10 Ом; Rb= 8 Ом;                   Xa= 6 Ом; Xb= 6 Ом;

Xb= 4 Ом; Rc= 8 Ом                      Rc= 8 Ом; Xc= 10 Ом

Xa= 8 Ом; Rb= 6 Ом;                       Xa= 10 Ом; Rb= 8 Ом;

Xb= 4 Ом; Xc= 10 Ом                      Xb= 4 Ом; Xc= 8 Ом

Xa= 6 Ом; Rb= 6 Ом;                                 Ra= 8 Ом; Rb= 6 Ом;
Xb= 8 Ом; Rc= 10 Ом;                               Xb= 4 Ом; Xc= 10 Ом

Xc= 6 Ом

Задача 5.

Условные обозначения:

I – сила тока, А (ампер);

UНОМ – номинальное напряжение сети, В (вольт);

RАВ – активное сопротивление участка цепи между фазами А и В, Ом;

RВС – активное сопротивление участка цепи между фазами В и С, Ом;

RСА – активное сопротивление участка цепи между фазами С и А, Ом;

XАВ – реактивное сопротивление участка цепи между фазами А и В, Ом;

XВС – реактивное сопротивление участка цепи между фазами В и С, Ом;

XСА – реактивное сопротивление участка цепи между фазами С и А, Ом.

Z – полное сопротивление цепи, Ом;

cosφ – коэффициент мощности;

φ – угол отклонения вектора тока или напряжения от оси, находится по таблице Брадиса;

P – активная мощность цепи;

Q – реактивная мощность цепи;

S – полная мощность цепи.

A – фаза А;

B – фаза В;

C – фаза С.

В трёхфазную трёхпроводную сеть с линейным напряжением   Uном  включены треугольником    разные по характеру сопротивления. Определить фазные и линейные токи, активную Р, реактивную Q   и полную   S  мощности потребляемой всей цепью. Начертить векторную диаграмму цепи и по ней определить числовые значения линейных токов.

| № варианта | № рисунка | Uном | № варианта | № рисунка | Uном | № варианта | № рисунка | Uном | № варианта | № рисунка | Uном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 380 | 6 | 6 | 380 | 11 | 11 | 380 | 16 | 16 | 380 |
| 2 | 2 | 220 | 7 | 7 | 220 | 12 | 12 | 220 | 17 | 17 | 220 |
| 3 | 3 | 380 | 8 | 8 | 380 | 13 | 13 | 380 | 18 | 18 | 380 |
| 4 | 4 | 220 | 9 | 9 | 220 | 14 | 14 | 220 | 19 | 19 | 220 |
| 5 | 5 | 220 | 10 | 10 | 220 | 15 | 15 | 220 | 20 | 20 | 220 |

Таблица 5

Xab= 10 Ом; Rbc= 4 Ом;            Rab= 10 Ом; Rbc= 8 Ом;          Xab= 20 Ом; Xbc= 38 Ом;

Xca= 10 Ом                                   Xbc= 6 Ом; Rca= 12 Ом           Rca= 38 Ом; Xca= 12 Ом

Rab= 16 Ом; Xab= 12 Ом;         Xab= 8 Ом; Rbc= 6 Ом;          Xab= 10 Ом; Rbc= 8 Ом;

Xbc= 12 Ом; Rca= 16 Ом           Xca= 4 Ом; Rca= 10 Ом         Xca= 4 Ом

Rab= 2 Ом; Rbc= 2 Ом;           Xab= 4 Ом; Xbc= 6 Ом;          Xab= 2 Ом; Rab= 6 Ом;

Xbc= 6 Ом; Rca= 6 Ом            Rca= 4 Ом; Xca= 6 Ом            Xbc= 2 Ом; Rca= 8 Ом

Xab= 6 Ом; Rbc= 10 Ом;            Xab= 10 Ом; Rbc= 6 Ом;           Rab= 10 Ом; Rbc= 4 Ом;

Rca= 6 Ом; Xca= 12 Ом              Xca= 10 Ом                                  Xbc= 2 Ом; Rca= 8 Ом

Xab= 6 Ом; Xbc= 4 Ом;            Rab= 8 Ом; Xab= 6 Ом;              Xab= 10 Ом; Rbc= 8 Ом;

Rca= 10 Ом; Xca= 4 Ом            Xbc= 6 Ом; Rca= 2 Ом               Xca= 4 Ом; Rca= 8 Ом;

Xab= 6 Ом; Rbc= 6 Ом;         Rab= 8 Ом; Rbc= 6 Ом;         Xab= 10 Ом; Xbc= 8 Ом;

Xca= 10 Ом                             Xbc= 4 Ом; Rca= 10 Ом         Xca= 4 Ом; Rca= 8 Ом

Xab= 6 Ом; Rab= 6 Ом;            Xab= 8 Ом; Rbc= 6 Ом;
Xbc= 8 Ом; Rca= 10 Ом           Xca= 4 Ом; Rca= 10 Ом

Указания к решению задачи 1

Перед выполнением контрольной работы ознакомьтесь с общими методическими указаниями. Решение задач сопровождайте краткими  пояснениями.

Решение задач этой группы требует знания законов Ома, для всей цепи и её участков, первого и второго законов Кирхгофа, методики определения эквивалентного сопротивления цепи при смешанном соединении резисторов, а также умения вычислять мощность и работу  электрического тока.

Пример 1.

Для схемы, приведенной на рис.. 41 а, определить эквивалентное сопротивление цепи RАВ и токи в каждом резисторе, а также расход электрической энергии цепью за 8 часов работы.

Рис. 41

Решение.

Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока. Проводим поэтапное решение,  предварительно обозначив ток в каждом резисторе. Индекс тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит.

1. Определяем общее сопротивление разветвления CD , учитывая, что резисторы R3  и R4 соединены между собой последовательно, а с резистором R5 параллельно.

2. Определяем общее сопротивление цепи относительно зажимов CЕ. Так как резисторы RСD и R2 включены параллельно, то:

3. Находим эквивалентное сопротивление всей цепи:

4. Определяем токи в сопротивлениях цепи. Так как напряжение UАВ приложено ко всей цепи, а  RАВ = 10 Ом, то, согласно закону Ома:

так как UАВ приложено ко всей цепи, а не к участку R1. Для определения тока    I2   нужно найти напряжение на резисторе  R2, т.е.   UСЕ. Очевидно, UСЕ меньше UАВ на величину потери напряжения

в резисторе   R1, т.е. UСЕ = UАВ - I1R1 = 300 -30 ∙ 8 = 60 В. Тогда

Так как UСЕ = UАВ , то можно определить токи I3,4 и I5 :

;

С помощью первого закона Кирхгофа, записанного для узла С, проверим правильность определения токов:

I1= I2 + I3,4 + I5 ; 30 = 20 + 4 + 6

5.Расход энергии цепью за 8 ч работы:

W = Pt = UAB * I1*t = 300*30*8= 72000 Вт*ч= 72 кВт*ч

Указания к решению задач 2, 3 и 4

Эти задачи относятся к неразветвленным и разветвленным цепям и  трёхфазным цепям переменного тока. Перед их решением изучить соответствующие разделы. Ознакомьтесь с методикой построения векторных диаграмм.

Указания к решению задачи 2

В неразветвленной цепи переменного тока R1 = 20 Ом, R2 =4 Ом, 
XL1 = 4 Ом, XL2 = 6 Ом, XC1 = 2 Ом

Подведенное напряжение U = 40 В.

Определить:

полное сопротивление  Z,

ток I,

коэффициент мощности

cos φ полную мощность  S,

активную мощность Р,

реактивную мощность Q.

Построить в масштабе векторную диаграмму.

Решение.

1. Полное сопротивление цепи определяется по формуле:

где  R = R1 + R2 = 2 + 4 = 6 Ом - суммарное активное сопротивление цепи.

- сумма индуктивных и емкостных сопротивлений.

Тогда: 
2. По закону Ома для цепи переменного тока находим ток в цепи:

3. Коэффициент мощности cos φ:

4. Определяем полную мощность:

5. Активная мощность:

Р = U*I*cosφ = 40*4*0,6 = 96 Вт

6. Реактивная мощность:

Q= U*I*cosφ = 40x4x0,8 = 128 вар

Для построения векторной диаграммы определим падение напряжения на сопротивлениях:

UR1 = I * R1 = 4 * 2 = 8 В

UR2 = I * R2 = 4 * 4 = 16 В
UXL1 = I * XL1 = 4 * 4 = 16 В
UXL2 = I * XL2 = 4 * 6 = 24 В
UXC1 = I * XC1 = 4 * 2 = 3 В

Для рассматриваемого	примера задаемся масштабом:
по току:

mI = 1 А/см

по напряжению:

mU = 4 В/см
Тогда длина вектора тока:

Длина векторов напряжений:

; ; ; ;

Поскольку ток является одинаковой величиной для всех сопротивлений, диаграмму строим относительно вектора тока.

- Горизонтально в масштабе откладываем вектор тока.

- Вдоль вектора тока откладываем векторы UR1 и UR2.

- Под углом 900 откладываем вектора напряжения UXL1 и UXL2 в сторону опережения вектора тока (вверх), т.к. положительное вращение векторов принято против часовой стрелки.

- Под углом 90° к вектору тока откладываем вниз вектор напряжения на емкостном сопротивлении.

- Векторы UR1, UR2, UXL1, UXL2, UXС1, складываем по правилу сложения векторов в результате чего получаем вектор приложенного напряжения:

Угол φ между векторами общего напряжения U и тока I называется углом сдвига фаз между током и напряжением.

По виду векторной диаграммы необходимо научиться определять характер нагрузки.

В нашем случае напряжение опережает ток: нагрузка имеет активно-индуктивный характер.

\

Указания к решению задачи 3

Катушка с активным сопротивлением R1 =4 Ом и индуктивным XL1 = 3 Ом соединена параллельно с конденсатором, емкостное сопротивление которого XC1 = 8 Ом и активным сопротивлением R2 = 6 Ом, к цепи приложено напряжение U = 60 В. Определить:

- Токи в ветвях и в неразветвленной части цепи;

- Активные и реактивные мощности каждой ветви и всей цепи;

- Полную мощность цепи;

- Углы сдвига фаз между током и напряжением в каждой ветви и во всей цепи.

Начертить в масштабе векторную диаграмму.

Решение.

- Определить токи в ветвях:

- Углы сдвига фаз в ветвях:

по таблицам Брадиса находим φ1 = 36°50', т.к. φ1 > 0 то напряжение опережает ток:

т.е. напряжение отстает от тока, так как φ2 < 0. 
По таблицам Брадиса находим:

;

- Определяем активные и реактивные составляющие токов в ветвях:

Ia1 = I1 ∙ cosφ1 = 12 ∙ 0,8 = 9,6 A

Ia2 = I2 ∙ cosφ2 = 6 ∙ (-0,6) = -3,6 A

Ip1 = I1 ∙ sinφ1 = 12 ∙ 0,6 = 7,2 A

Ip2 = I2 ∙ sinφ2 = 6 ∙ (-0,8) = -9,6 A

- Определяем ток в неразветвленной части цепи:

- Определяем коэффициент мощности всей цепи:

- Определяем активные и реактивные мощности ветвей и всей цепи:

P1 = U ∙ I1 ∙ cosφ1 = 60 ∙ 12 ∙ 0,8 = 576 Bт

P2 = U ∙ I2 ∙ cosφ2 = 60 ∙ 6 ∙ (-0,6) = -216 Bт

P = P1 + P2 = 576 – 216 = 360 Вт

Q1 = U ∙ I1 ∙ sinφ1 = 60 ∙ 12 ∙ 0,6 = 432 Bар

Q2 = U ∙ I2 ∙ sinφ2 = 60 ∙ 6 ∙ (-0,8) = -288 Bар

Q = Q1 + Q2 = 432 – 288 = -144 Вар

- Определяем полную мощность всей цепи:

- Для построения векторной диаграммы задаемся масштабом по току и напряжению:

I см - 2 А

U см - 5 В

Построение начинаем с вектора напряжения U.

Под углом φ1 к нему (в сторону отставания) откладываем в масштабе вектор тока I1, под углом φ2 (в сторону опережения) - вектор тока - I2. Геометрическая сумма этих токов равна току в неразветвленной части цепи.

Указания к решению задачи 4

В трехфазную четырехпроводную сеть включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А - активное сопротивление RA = 11 Ом, в фазу В - емкостное сопротивление 
XB = 10 Ом, в фазу С - активное сопротивление RC = 8 Ом и индуктивное XC = 6 Ом. Линейное напряжение сети UН = 380 В.

Определить:

фазные токи, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью, значения фазных углов, начертить в масштабе векторную .диаграмму цепи и найти графически ток в нулевом проводе

Решение.

- Определяем фазные напряжения:

- Находим фазные токи:

где

- Определяем значения фазных углов:

- Активные мощности в фазах:

Активная мощность всей цепи:

Реактивные мощности в фазах:

Реактивная мощность всей цепи:

Полная мощность всей цепи:

Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб по току и по напряжению:

I см - 10 А

U см - 50 В

Построение начинаем с векторов фазных напряжений UA, UB, UC, располагая их под углом 120° относительно друг друга.

Затем в принятом масштабе откладываем вектора фазных токов.

Ток IA совпадаем с напряжением UA.

Ток IВ опережает напряжение UВ на угол 90 гр.

Ток IС отстает от напряжения UС на угол Зб°50/.

Измеряя длину вектора тока I0, которая оказалась равной 4 см, находим ток:

I0 = 40 A

Указания к решению задачи 5

В трёхфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку (рис. 48, а): в фазу АВ - конденсатор с емкостным сопротивлением XAB = 10 Ом; в фазу ВС - катушку с активным сопротивлением RBC = 4 Ом и индуктивным XBC = 3 Ом; в фазу СА - активное сопротивление RCA = 10 Ом. Линейное напряжение сети UНОМ = 220 В.

Определить:

фазные токи, углы сдвига фаз и начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. По векторной диаграмме определить числовые значения линейных токов.

Решение.

- Определяем фазные токи и углы сдвига фаз:

где

Отсюда угол

Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб по току I см - 10 А, по напряжению U см - 80 В. Затем в принятом масштабе откладываем векторы фазных (они же линейные) напряжений UAB, UBC, UСА под углом 120° друг относительно друга (рис. 48, б). Под углом φAB = -90° к вектору напряжения UAB откладываем вектор тока IAB; в фазе ВС вектор тока IВС должен отставать от вектора напряжения UBC на угол φBC = 36°50’, а в фазе СА вектор тока IСA совпадает с вектором напряжения UСА. Затем строим векторы линейных токов на основании известных уравнений:

Измеряя длины векторов линейных токов и пользуясь принятым масштабом, находим значения линейных токов:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Электростатическое поле.  Его характеристики

2.Конденсаторы.Устройство и виды

3. Способы соединения конденсаторов

4. Постоянный электрический ток. Основные характеристики

5. Элементы электрической цепи

6. Основные группы электроматериалов

7. Закон Ома.

8. I закон Кирхгоффа.

9. II  закон Кирхгоффа

10. Виды и типы сопротивлений

12. Способы соединения сопротивлений

13. Закон Джоуля-Ленца

14. Аккумуляторы. Назначение, устройство

15. Заряд, разряд аккумулятора. Способы соединения.

16. Электробезопасность. Основные факторы.

17. Электробезопасность. Методы и средства защиты от эл. тока.

18. Первая помощь пострадавшему от электричества.

19. Переменный электрический ток. Основные характеристики.

20. Получение однофазного тока. Устройство простейшего генератора.

21. Элементы цепи переменного тока. Резистор.

22. Элементы цепи переменного тока. Конденсатор.

23. Элементы цепи переменного тока.  Индуктивность.

24. Электроизмерения. Основные виды погрешностей.

25. Электроизмерения. Общее устройство приборов.

26. Электроизмерения. Обозначение на шкале.

27. Электроизмерения. Измерение тока и напряжения.

28. Электроизмерения. Измерение мощности, Основной и косвенные методы.

29. Электроизмерения. Измерение неэлектрических величин

30. Трехфазный ток. Получение, основные достоинства.

31. Соединение обмоток «Звезда».

32. Соединение обмоток «Треугольник»

33. Классификация электрических машин.

34. Асинхронный генератор. Устройство, достоинства и недостатки.

35. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Устройство, достоинства и недостатки.

36. Двигатели постоянного тока. Виды и устройство.

37.  Трансформаторы.  Устройство простейшего трансформатора.

28. Специальные трансформаторы.

39. Силовые трансформаторы.

40. Синхронный генератор. Устройство.

41. Графические обозначения элементов в схемах.

42. P-N переход. Схема, работа.

43. Полупроводники. Свойства, особенности и виды.

44. Полупроводниковый диод. Схемы включения, назначение.

45. Полупроводниковый транзистор. Схемы включения, назначение.

46. Полупроводниковый тиристор. Схемы включения, назначение.

47. Структурная схема выпрямителя

48. Однополупериодная схема выпрямления.

49. Двухполупериодная схема выпрямления.

50. Мостовая однофазная схема выпрямления

51. Мостовая трехфазная схема выпрямления.

52. Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ.)

Перечень литературы, интернет-ресурсов

1. Л.И. Фуфаева  Электротехника, М. «Академия» 2009 г.

2. Г.В.Ярочкина Рабочая тетрадь по электротехнике, М.2006г.

3.А.С. Касаткин Основы Электротехники. М. «Высшая школа», 2000 г.

4. П.В. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев  Задачник по электротехнике, М «Академия», 2008 г.

Дополнительные источники:

1.   М.В .Гальперина Электротехника и электроника, М «Форум», 2009г.

2. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий», М. «ПрофОбрИздат» 2002 г.

# 3.   Л.В. Журавлева Электроматериаловедение, М. «Академия», 2005 г.