Добрый день. Сегодня изучаем тему «Сопряжения». Весь теоретический материал дан ниже.  После изучения материала идет практическая работа. Понимаю, что принадлежности в кабинете, но прошу отыскать возможности выполнить задание. Задание рассчитано на 3 пары. Успехов. Пишите, звоните, буду рада.

Тема: Сопряжения

Задание: выполните конспект теоретического материала, приведенного ниже.

При выполнении машиностроительных чертежей, а также при разметке заготовок деталей на производстве часто приходится плавно соединять прямые линии с дугами окружностей или дугу окружности с дугами других окружностей, т. е. выполнять сопряжение.

Сопряжением называют плавный переход прямой в дугу окружности или одной дуги в другую.                             Для построения сопряжений надо знать величину радиуса сопряжений, найти центры, из которых проводят дуги, т. е. центры сопряжений (рис. 56). Затем нужно найти точки, в которых одна линия переходит в другую, т. е. точки сопряжений. При построении чертежа сопрягающиеся линии нужно доводить точно до этих точек. Точка сопряжения дуги окружности и прямой лежит на перпендикуляре, опущенном из центра дуги на сопрягаемую прямую (рис. 57, а), или на линии, соединяющей центры сопрягаемых дуг (рис. 57,б). Следовательно, для построения любого сопряжения дугой заданного радиуса нужно найти центр сопряжения и точку (точки) сопряжения.

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса.

Даны пересекающиеся под прямым, острым и тупым углами прямые линии (рис. 58, а). Нужно построить сопряжения этих прямых дугой заданного радиуса R.

Для всех трех случаев можно применять следующее построение.

1.  Находят точку О — центр сопряжения, который должен лежать на расстоянии R от сторон угла, т. е. в точке пересечения прямых, проходящих параллельно сторонам угла на расстоянии R от них (рис. 58,б).

Для проведения прямых, параллельных сторонам угла, из произвольных точек, взятых на прямых, раствором циркуля, равным делают засечки и к ним проводят касательные (рис. 58,б).

- Находят точки сопряжений (рис. 58, в). Для этого из точки О опускают перпендикуляры на заданные прямые.

3.Из точки О, как из центра, описывают дугу заданного радиуса R между точками сопряжений (рис. 58, в).

Сопряжение двух параллельных прямых.

Заданы две параллельные прямые

и на одной из них точка сопряжения М (рис. 59, а).

Требуется построить сопряжение.

Построение выполняют следующим образом:

  - находят центр сопряжения и радиус дуги

(рис. 59, б). Для этого из точки М

восставляют перпендикуляр до пересечения

с прямой в точке N Отрезок MN делят

пополам;

  - из точки О — центра сопряжения

радиусом ОМ —ON описывают дугу

от точек сопряжения М и N (рис. 59, в).

Проведение касательной к окружности.

Даны окружность с центром О и точка А.

Требуется провести из точки А

касательную к окружности.

1)Точку А соединяют прямой с заданным

центром О окружности.

Строят вспомогательную окружность

диаметром, равным OA (рис. 61, а).

Чтобы найти центр О1,

делят отрезок OA пополам .

2)Точки М и N пересечения вспомогательной

окружности с заданной — искомые точки

касания. Точку А соединяют прямыми

с точками М или А/ (рис. 61,6). Прямая AM

будет перпендикулярна прямой ОМ,

так как угол АМО опирается на диаметр.

Проведение прямой, касательной к двум окружностям. Даны две окружности радиусов R и R1. Требуется построить прямую, касательную к ним.

Различают два случая касания: внешнее (рис. 62,6) и внутреннее (рис. 62, в).

При внешнем касании построение выполняют следующим образом:

1.Из центра О проводят вспомогательную

окружность радиусом, равным разности

радиусов заданных окружностей, т.е.R—R1

(рис.62,а). К этой окружности из центра

01 проводят касательную прямую 01N.

Построение касательной показано на рис. 61;

2.Радиус, проведенный из точки О в точку N,

продолжают до пересечения в точке М с

заданной окружностью радиуса R.

Параллельно радиусу ОМ проводят

радиус 01Р меньшей окружности. Прямая,

соединяющая точки сопряжений М и Р,—

касательная к заданным окружностям (рис. 62,6).

При внутреннем касании построение

проводят аналогично, но вспомогательную

окружность проводят радиусом, равным

сумме радиусов R + R1 (рис. 62, в). Затем

из центра 01 проводят касательную

к вспомогательной окружности (см.

рис. 61). Точку N соединяют радиусом

с центром О. Параллельно радиусу

ON проводят радиус 01Р меньшей

окружности. Искомая касательная

проходит через точки сопряжений М и Р.

Сопряжение дуги и прямой дугой

заданного радиуса. Даны дуга

окружности радиуса R и прямая.

Требуется соединить их дугой радиуса R1

1.Находят центр сопряжения (рис. 63, а),

который должен находиться на

расстоянии R1 от дуги и от прямой.

Поэтому проводят вспомогательную

прямую, параллельную заданной прямой, на расстоянии,

равном радиусу сопрягающей дуги R1 (рис. 63, а). Раствором

циркуля,  равным сумме заданных радиусов R + R1,

описывают из центра О дугу до пересечения с

вспомогательной прямой. Полученная точка О1 —

центр сопряжения.

2.По общему правилу находят точки сопряжения (рис. 63,б):

соединяют прямой центры сопрягаемых дуг O1 и О и

опускают из  центра сопряжения 01 перпендикуляр на

заданную прямую.

3.Из центра сопряжения 01  между точками сопряжения

М w N проводят дугу, радиус  которой R1 (рис. 63,б).

Сопряжение двух дуг дугой заданного радиуса. Даны две дуги, радиусы которых R1 и R2 . Требуется построить сопряжение дугой, радиус которой задан.

Различают три случая касания: внешнее (рис. 64, а, б), внутреннее (рис. 64, в) и смешанное (см. рис. 66). Во всех случаях центры сопряжений должны быть расположены от заданных дуг на расстоянии радиуса дуги сопряжения.

Построение выполняют следующим образом:

Для внешнего касания:

1)из центров 01 и О2 раствором циркуля, равным сумме радиусов заданной и сопрягающей дуг, проводят вспомогательные дуги (рис. 64, а) ; радиус дуги, проведенной из центра O1, равен R1+ R2, а радиус дуги, проведенной из центра О2, равен R3 + R2. На пересечении вспомогательных дуг расположен центр сопряжения — точка О3;

2)соединив прямыми точку O1 с точкой О3 и точку О2 с точкой О3, находят точки сопряжения М и N (рис. 64,6);

3)из точки О3 раствором циркуля, равным Rз, между точками М и N описывают сопрягающую дугу.

Для внутреннего касания выполняют те же построения, но радиусы дуг берут равными разности радиусов заданной и сопрягающей дуг, т.е. R4 — R1 и R4 — R2. Точки сопряжения Р и К лежат на продолжении линий, соединяющих точку 04 с точками 01 и О2 (рис. 64, в).

Для смешанного (внешнего и внутреннего)

касания (1-й случай):

1)раствором циркуля, равным сумме радиусов R1 и R3 из

точки О1, как из центра, проводят  дугу (рис. 65, а);

2)раствором циркуля, равным разности радиусов R2 и R3,

из точки О2 проводят вторую дугу, пересекающуюся с

первой в точке О3 (рис. 65, б);

3)из точки 01 проводят прямую линию до точки О3,

из второго центра (точка О2) проводят прямую через

точку О3 до пересечения с дугой в точке М (рис. 65, в).

Точка О3 является центром сопряжения, точки М и N —

точками сопряжения;

4)поставив ножку циркуля в точку О3, радиусом R3

проводят дугу между точками сопряжения М и N (рис. 65, г).

Для смешанного касания (2-й случай):

дано:

1.две сопрягаемые дуги окружностей радиусов R1 и R2 (рис. 66);

2.расстояние между центрами 01 и О2 этих двух дуг;

3.радиус Rз сопрягающей дуги;

требуется:

1)определить положение центра О3 сопрягающей дуги;

2)найти на сопрягаемых дугах точки сопряжения;

3)провести дугу сопряжения.

Последовательность построения.

Откладывают заданные расстояния между центрами 01 и О2. Из центра О\ проводят

вспомогательную дугу радиусом, равным  сумме радиусов

сопрягаемой дуги радиуса R1 и сопрягающей дуги радиуса

Rз, а из центра О2  проводят вторую вспомогательную дугу

радиусом, равным разности радиусов Rз и R2, до

пересечения с первой вспомогательной дугой в

точке О3, которая будет искомым центром

сопрягающей дуги (рис. 66).

Точки сопряжения находят по общему правилу,

соединяя прямыми центры дуг О3 и O3; О3 и О2.

На пересечении этих прямых с дугами

соответствующих окружностей находят точки М и N.