Министерство образования и науки Пермского края

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»

Методические рекомендации

по технической механике

Проектный расчет «Срез, смятие»

для студентов очного отделения

Нытва 2016

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по МР

_________Мялицина Т.Г.

Утверждено и рассмотрено

На заседанииП(Ц)К

Протокол №________

«___»___________2016

Председатель  П(Ц)К

_____________С.П.Кашина

Разработчик : преподаватель высшей категории Т.Н.Губина

СРЕЗ, СМЯТИЕ.

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ

Последовательность решения задачи

1. Определить диаметр соединительного элемента (болта, заклепки, штифта и т.п.) используя условие прочности на срез:

τср = Q / Аср  ≤ [ τ ]ср

где  τср – расчетное напряжение среза в плоскости рассчитываемого сечения;

[ τ ]ср – допускаемое напряжение при срезе (сдвиге);

Q – поперечная сила;

Aср – площадь среза соединительного элемента:

k – число плоскостей среза в одном соединительном элементе (болте, заклепки, штифте и т.п.)

z – число соединительных элементов (болтов, заклепок, штифтов и т.п.);

Рис. 1 - Зоны возникновения напряжений среза и смятия

2. Определить диаметр соединительного элемента (болта, заклепки, штифта и т.п.) используя условие прочности на смятие:

σсм= Q / Асм  ≤ [ σ ]см

где   σсм– расчетное напряжение смятия;

[ σ ]см – допускаемое напряжение смятия;

Q – поперечная сила (при передаче силы F при нескольких соединительных элементах Q = F / z);

z – число соединительных элементов (болтов, заклепок, штифтов и т.п.);

Асм – площадь смятия:

Из допущения о характере распределения сил взаимодействия по поверхности контакта следует, что если контакт осуществляется по поверхности полуцилиндра, то расчетная площадь Асм равна площади проекции поверхности контакта на диаметральную плоскость, т.е. равна диаметру цилиндрической поверхности d на ее минимальную высоту s:

Aсм = d (  smin

3. Принять наибольшее значение диаметра соединительного элемента (болта, заклепки, штифта и т.п.)

Пример 1. Определить, исходя из условий прочности на срез и смятие, необходимый диаметр болта в соединении , показанном на рисунке 2. К листам приложена растягивающая сила F = 40 кН. Толщина одного листа 8 мм, второго листа - 10 мм. Материал болта - Ст3. Допускаемое напряжение на срез (((ср = 80 МПа. Допускаемое напряжение на смятие (σ(см = 160 МПа. Болт без зазора входит в отверстие.

Рис. 2 - Схема задачи

# Решение:

1. Определяем диаметр болта используя условие прочности на срез:

Аср = Q / [ τ ]ср

т.к. k = 1 и z = 1

2. Определяем диаметр болта используя условие прочности на смятие:

Асм = Q / [ σ ]см

т.к. z = 1

Aсм = d (  smin

Из двух значений диаметра, найденных по условиям прочности на срез и смятие, следует принять большее, т.е. d ( 31,25 мм.

Согласно ГОСТ 24705-2004 Резьба метрическая надо взять болт с номинальным диаметром 32 мм.

Задача 1. Стальные листы соединены между собой при помощи болтов, плотно вставленных в отверстия. К листам приложены растягивающие силы F. Материал болтов - Ст3. Допускаемое напряжение на срез (((ср = 80 МПа. Допускаемое напряжение на смятие (σ(см = 160 МПа. (рисунок 4). Определить диаметр болтов. Данные своего варианта взять из таблицы 1

Таблица 1 - Исходные данные

| Номер схемы на рисунке 4 | F | S |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Варианты | кН | мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 180 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 200 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 160 | 10 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |

| 3 | 4 |
| --- | --- |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |

Рис. 4 - Схема задачи